## Slide 1: Asignación de Recursos
<number>
IPv4, IPv6 y Sistemas Autónomos
Notes: <number>

## Slide 2: ¿Qué es una dirección IP?
Son los números necesarios para identificar el origen y destino de los flujos de información
DEBEN ser únicos
IP = Internet Protocol
<number>

## Slide 3: ¿De dónde “salen”?
En ocasiones se realiza a través de NIRs, como en el caso del NIC.br y NIC.MX
Los Registros Regionales de Internet (RIRs) distribuyen IPv4, IPv6 y números AS a la comunidad de Internet
Los RIRs mantienen un registro preciso de los Recursos de Internet usados por la comunidad
Estándares
Distribuciones
Distribuciones
Asignaciones
End user
*
*
Notes: <number>

## Slide 4
Esquema de distribución de Recursos

## Slide 5: Características de los RIRs
Organizaciones sin fines de lucro; basadas en membresía
  Procesos abiertos, participativos
  Estructuras Bottom up y autoreguladas
Políticas (reglas) desarrolladas por la “comunidad”
  A través de procesos abiertos
Neutral e imparcial
Direcciones distribuidas con equidad
  Basadas en necesidades
  Sin discriminación, criterios técnicos
Notes: <number>

## Slide 6
Registros Regionales de Internet

## Slide 7: ¿Cómo solicitar recursos?
Nuevo Sistema de Solicitudes
  https://solicitudes.lacnic.net/
Una vez que la solicitud haya sido procesada por el sistema, el solicitante recibirá un e-mail de confirmación con un número de ticket.
Luego los hostmasters analizarán la solicitud.

## Slide 8: ¿Por qué solicitar recursos a LACNIC?
Independencia del proveedor
Sesiones BGP con proveedores
Balanceo de carga
Convertirse en miembro de LACNIC

## Slide 9: Solicitud de Número de Sistemas Autónomos

## Slide 10: Requisitos ASN
Ser multiproveedor o tener programado convertirse en multiproveedor en menos de dos semanas a partir del momento de la solicitud. Conexiones de peering aplican como “multihomed”.
Enviar documentación detallada describiendo:
  Política de ruteo
  Protocolo de ruteo externo
  Direcciones IP que se van a anunciar
Razones por las que su política de ruteo es diferente a la de sus proveedores

## Slide 11: Solicitud de Recursos IPv4

## Slide 12: Tipos de organizaciones
ISP: Requiere las direcciones IP para brindar servicios a sus clientes. Puede sub-asignar.
Usuario Final: Requiere las direcciones IP para su propia infraestructura. No puede sub-asignar.

## Slide 13: Organizaciones ISP
Proveen servicios de Internet
Subasignan sus direcciones IP a sus clientes
Distribución mínima a ISPs: /22
Solicitar IPv6 si aún no se tiene.
16/05/13

## Slide 14: Requisitos para bloque inicial /22
Demostrar el uso o la necesidad inmediata de un /24.
Entregar un plan detallado de uso de un /23 a un año.
Estar de acuerdo en renumerar el bloque previamente asignado y retornar esas direcciones IPv4 a sus ISPs antes de transcurridos 12 meses a partir de la distribución del /22.

## Slide 15: Requisitos para bloque inicial /21 o mayor
Proveer info de sub-asignaciones bloques /29 o mayores en el WHOIS de LACNIC.
Proveer info detallada mostrando cómo será utilizado el bloque solicitado dentro de los periodos de tres, seis y doce meses.
Estar de acuerdo en renumerar los bloques obtenidos de sus proveedores dentro de un plazo de 12 meses y regresar el espacio a su proveedor original.
16/05/13

## Slide 16: Requisitos para bloque inicial /21 o mayor (2)
Si el solicitante es un ISP multiproveedor, pronto a serlo o tiene necesidades de interconexión:
  Estar utilizando eficientemente un equivalente al 25% del espacio solicitado como mínimo (contiguo o no).
Si el solicitante es un ISP no multiproveedor:
  Estar utilizado eficientemente un 50% del espacio solicitado como mínimo (contiguo o no).
16/05/13

## Slide 17: Organizaciones Usuarios Finales
Son Usuario Finales aquellas organizaciones que requieren direcciones IPv4 para su uso interno, para el funcionamiento de sus redes, pero NO para la sub-asignación afuera de su organización.
En este caso, la asignación mínima es de un bloque /24.
16/05/13

## Slide 18: Requisitos asignación inicial UF
LACNIC solicitará información sobre cómo será utilizado el bloque solicitado, planes de subneteo, topología de red, planes de ruteo de la red, protocolos de ruteo.
Tasa de utilización:
  25% de utilización inmediata del bloque solicitado.
  50% de utilización a un año del bloque solicitado.
Solicitar IPv6 si aún no se tiene.
16/05/13

## Slide 19: UF Multiproveedor
Asignación mínima /24 y máximo /21.
Multiproveedor o convertirse en uno dentro de un plazo de seis meses o planea establecer interconexiones con otros sistemas autónomos en el mismo plazo, deberán presentar una justificación detallada.
Presentar justificación del tamaño del bloque solicitado, de acuerdo con la tasa de utilización
16/05/13

## Slide 20: UF Multiproveedor
Estar de acuerdo en renumerar todos los bloques asignados por los proveedores dentro de un plazo de 3 meses y regresar el espacio a su proveedor original.
Asignaciones iniciales de un bloque mayor que un /21 deberán seguir los requerimientos adicionales establecidos para usuarios finales no multiproveedor descritos abajo.
16/05/13

## Slide 21: UF Proveedor único
El tamaño de asignación mínima /20.
Contar con una asignación mínima de 8 prefijos /24 de su proveedor de servicios de Internet.
Estar de acuerdo en renumerar ese direccionamiento dentro de un plazo de 12 meses y regresarlo a su proveedor original.

## Slide 22: Microasignaciones
Mayores que /24 pero menores a /20
Asignación a IXP (Internet Exchange Point), NAP (Network Access Point), RIR, ccTLD entre otros.
Demostrar su calidad de IXP, RIR, ccTLD, etc.
Documentar el plan de numeración a instrumentar.
Proveer un plan de utilización para los próximos tres y seis meses.

## Slide 23: Microasignaciones
Se estudiarán basados en el análisis de documentación que justifique los aspectos críticos y/o claves del proyecto. La organización que reciba una microasignación no podrá realizar asignaciones con estas direcciones IPv4.
Solicitar IPv6 en caso de que no se tenga asignado.

## Slide 24: Solicitudes Adicionales IPv4
Estar utilizando al menos el 80% de las distribución anteriores.
Asignaciones de bloques dentro de la ventana de asignación deben haber sido enviadas para la previa autorización de LACNIC.
Asignaciones mayores o iguales a un /29 deben estar disponibles vía WHOIS.
Haber devuelto el espacio designado para devolución en el tiempo comprometido.
16/05/13

## Slide 25: Solicitudes Adicionales IPv4 (2)
Estar al día en el registro de la resolución inversa.
Estar al día en sus obligaciones contractuales.
Proveer información detallada mostrando como será utilizado el espacio de direcciones IPv4 dentro de los periodos de tres, seis y doce meses.
Solicitar IPv6 si aún no se tiene.
16/05/13

## Slide 26: Fase de Agotamiento

## Slide 27: Agotamiento IPv4
El manejo de este espacio IPv4 es mediante políticas
  Estas políticas son propuestas y aprobadas por la comunidad a través de procesos bottom-up
  LACNIC aplica estas políticas en el manejo de los recursos
Antes del agotamiento de direcciones en nuestra región, el espacio remanente será asignado de acuerdo a los siguientes criterios
Notes: A policy is a set of rules defined by the community. These rules are applied by LACNIC’s resource analysts in order to approve / deny allocations.
Before hitting the reserve limit, policies dictate that allocations are made according to a needs-based set of criteria.
<number>

## Slide 28: Políticas de agotamiento (etapas)
Cuando el espacio libre de LACNIC alcance el equivalente a un /10 (~4.2 millones de direcciones), la siguiente política de asignación entra en funcionamiento <- Llegamos a un /10 el 10 e Junio de 2014
Estas son las etapas cuando se alcance este límite
  Periodo soft-landing
  Recursos para nuevos entrantes
  Agotamiento final
Los criterios de asignación IPv4 ya no serán basados en las necesidades
  Incluso si una organización justifica la necesidad, solamente un bloque de tamaño fijo le será asignado

## Slide 29: Soft Landing
El primer período es el denominado soft-landing
  Un bloque /11 estará disponible para este período
Organizaciones nuevas o existentes podrán obtener prefijos de hasta un /22 cada seis meses si es justificado apropiadamente
  Esto significa
    Habrá 1024 bloques disponibles
    Máximo un /22 (1024 direcciones) cada seis meses

## Slide 30: Nuevos entrantes
Luego de agotado este pool destinado a la fase de soft-landing, un segundo bloque /11 estará disponible exclusivamente para los nuevos entrantes al mercado
Cada nueva organización podrá solicitar hasta un /22
  ISP = /22
  End Users = entre un /24 y un /22
Notes: <number>

## Slide 31: Solicitud de Recursos IPv6

## Slide 32: Requerimientos para asignaciones iniciales a ISPs
Asignación mínima de /32.
Las organizacines pueden calificar por una asignación inicial mayor a /32 enviando la documentación que justifique la solicitud
El bloque asignado debe ser anunciando con el menor nivel posible de desagragación
Si el ISP ya tiene IPv4 la asignación de IPv6 es inmediata

## Slide 33: Requerimientos para asignaciones iniciales a ISPs
Si el ISP no tiene aún IPv4 entonces debe:
  Documentar un plan detallado para sus servicios y conectividad de IPv6
  Ofrecer servicios de IPv6 en un período no mayor a 24 meses

## Slide 34: Asignaciones subsiguientes a ISPs
La distribución subsiguiente será provista cuando una organización (ISP/LIR) satisfaga el umbral de evaluación de utilización histórica de direcciones en términos del número de usuarios en unidades de asignaciones de /48
HD Ratio de 0.94 es adoptado como una aceptable utilización de direcciones para justificar la distribución de espacio de dirección adicional.

## Slide 35: Asignaciones subsiguientes a ISPs (cont.)
Retorno de primera distribución por Segunda distribución
  En el caso de una organización cuente con una única distribución IPv6, se realizará por única vez un análisis diferencial.
  Si una organización en estas condiciones está dispuesta a devolver a LACNIC en un plazo de 6 meses el bloque inicial distribuido, se estudiará la nueva distribución como si se tratara de una distribución inicial

## Slide 36: Requerimiento para asignaciones iniciales a End Users (cont.)
Se asignan bloques menores a /32 pero siempre mayores a /48
La organización deberá anunciar un bloque único y agregado por todo el espacio de IPv6 recibido.
Si el End-User tiene ya IPv4 la asignación es inmediata.

## Slide 37: Requerimiento para asignaciones iniciales a End Users (cont.)
Si el End-User no tiene IPv4, entonces deberá enviar:
  Cómo el bloque solicitado será usado
  Plan de direccionamiento
  Topología de red
  Plan de enrutamiento, incluyendo los protocolos de ruteo a usar

## Slide 38: Microasignaciones
Para infraestructura crítica como IXs, NAPs, ccTLDs, RIRs, etc.
Demostrar a través de sus estatutos su calidad de IXP o NAP. Deberá poseer al menos tres miembros y una política abierta para la asociación de nuevos miembros.
Topología de red y plan de numeración
Proveer un plan de utilización para los próximos tres y seis meses.
Asignaciones menores /32 pero mayores a /48

## Slide 39: Solicitudes
Las solicitudes son analizadas por orden de llegada
Tiempo de respuesta inicial de 48 horas max.
El tiempo promedio de asignación es de 3 semanas aproximadamente
  Desde su inicio a fin
  Depende que tan rápido se responde a nuestras consultas técnicas y del número de solicitudes en cola.
La asignación final se realiza solo cuando se reciben los documentos solicitados y el pago total de la factura.

## Slide 40: Más información
Manual de políticas
  http://www.lacnic.net/web/lacnic/manual
Servicios de Registro
  http://www.lacnic.net/web/lacnic/servicios-registro